ПРОЕКТ   ДОГОВОРA   ПОСТАВКИ  № 37-2014

| г.Выкса | от « » 2014 г. |
| --- | --- |

МУП "Выксаэнерго", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  директора Журина В.А., действующего на основании Устава и ------------, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице------------., действующего на основании ------------,  с другой стороны, заключили Настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1   Поставщик обязан передать, а Покупатель принять и оплатить товар, указанный в п. 2.1.1. Настоящего договора  на условиях  предусмотренных  договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Поставщик обязуется:

    - По заявке Покупателя передать  следующие электроматериалы (согласно спецификации №1 к проекту договора 37-2014)

настоящего договора.

    - Передать Покупателю, указанный в п. 2.1.1. Настоящего договора товар надлежащего качества, количества и гарантийных обязательств.

2.2      Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять, указанный в п. 2.1.1. Настоящего договора товар на основании товарно-транспортной накладной.

2.2.2. Произвести расчет денежными средствами  в размере          ( сумма цифрами и прописью)   в течении 10 дней  со дня приемки товара Покупателем в форме безналичного расчета, путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ:

( цифры прописью )

в т.ч. НДС 18%

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

  - Отпуск товара осуществляется путем доставки товара Поставщиком до склада Покупателя, по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, зд.35 «А».

  - Срок поставки товара  -  в течении 30 кадендарных  дней со дня заключения договора

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1.По всем вопросам, касающимся приемки товара и не оговоренным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР  от 15.06.1965 №П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 №П-7 в части, не противоречащей условиям Договора.

5.2. Настоящий договор вступает в силу после его подписания всеми    участниками и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.  В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

  - Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, не предотвратить разумными мерами.

7.2. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясение или иные явления природы, а также война, террористические акты, нормативные акты или действия государственных органов, муниципальных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик:							  Покупатель:

| ООО ИНН/ КПП Адрес: |  | МУП «Выксаэнерго» ИНН 5247015739 КПП 524701001 Адрес: 607061, г. Выкса, ул. Красные Зори, д.35а |
| --- | --- | --- |
| р/с к/с БИК |  | р/с 40602810801060000058 в ФАКБ «Российский капитал» (ОАО) Нижегородский, г.Н.Новгород к/с 30101810300000000821, БИК 042202821 |
| Тел. (факс |  | Тел. (факс): 8 (831)6-00-76; 6-00-75; 6-00-77 |

Директор					            Директор

______________________/                      /		   ________________________ /Журин В.А./

Спецификация № 1

к проекту договора  № 37-2014

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГэ- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 | 1 | шт |

## Трансформатор силовой  масляный герметичный серии    ТМГэ- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

## Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

- Основные технические данные и характеристики

  - Основные технические характеристики:

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 400кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

- Технические характеристики

ТМГэ- 400- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

Мощность, кВА-400

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн-11

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -610

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-400кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

- Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГэ- 100- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 | 1 | шт |

## Трансформатор силовой масляный герметичный серии    ТМГэ- 100- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

## 1. Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

2.Основные технические данные и характеристики

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 100кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

3. Технические характеристики

ТМГэ- 100- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

Мощность, кВА-100

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн-11

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -290

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-100кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

- Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГэ- 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11 | 1 | шт |

## Трансформатор силовой  масляный герметичный серии    ТМГэ- 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

## 1.Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

2.Основные технические данные и характеристики

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 250кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±2 х 2,5%.

3.     Технические характеристики

ТМГэ- 250- 6/0,4-УХЛ1 D/Yн-11

Мощность, кВА-250

Напряжение ВН, кВ-6

Напряжение НН, кВ-0,4

Число фаз-3

Схема и группа соединения- D/Yн-11

Напряжение к.з. при 75 С,% -4,5

Потери х.х., Вт -525

Диапазон  регулирования напряжения – (+-2 х2.5%)

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-250кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не позднее 2013г.

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

Директор_____________                                Директор _____________ Журин	В.А.