ПРОЕКТ   ДОГОВОРA   ПОСТАВКИ  № 67-2016

| г.Выкса | от « » 2016 г. |
| --- | --- |

МУП "Выксаэнерго", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  директора Журина В.А., действующего на основании Устава и ------------, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице------------., действующего на основании ------------,  с другой стороны, заключили Настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1   Поставщик обязан передать, а Покупатель принять и оплатить товар, указанный в п. 2.1.1. Настоящего договора  на условиях  предусмотренных  договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Поставщик обязуется:

    - По заявке Покупателя передать  следующие электрооборудование (согласно спецификации №1 к проекту договора 67-2016)

настоящего договора.

    - Передать Покупателю, указанный в п. 2.1.1. Настоящего договора товар надлежащего качества, количества и гарантийных обязательств.

2.2      Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять, указанный в п. 2.1.1. Настоящего договора товар на основании товарно-транспортной накладной.

2.2.2. Произвести расчет денежными средствами  в размере          ( сумма цифрами и прописью)   в течении 30 дней  со дня приемки товара Покупателем в форме безналичного расчета, путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ:

( цифры прописью )

в т.ч. НДС 18%

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

  - Отпуск товара осуществляется путем доставки товара Поставщиком до склада Покупателя.

  - Срок поставки товара  -  в течении 35(тридцати пяти)календарных  дней со дня заключения договора

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Приемка товара по качеству и количеству осуществляется сторонами в порядке, определенном действующим законодательством.

5.2. Настоящий договор вступает в силу после его подписания всеми    участниками и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.  В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

  - Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, не предотвратить разумными мерами.

7.2. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясение или иные явления природы, а также война, террористические акты, нормативные акты или действия государственных органов, муниципальных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик:							  Покупатель:

| ООО ИНН/ КПП Адрес: |  | МУП «Выксаэнерго» ИНН 5247015739 КПП 524701001 Адрес: 607061, г. Выкса, ул. Красные Зори, д.35а |
| --- | --- | --- |
| р/с к/с БИК |  | р/с 40602810014040000008 в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г.Саров к/с 30101810300000000721, БИК 042204721 |
| Тел. (факс |  | Тел. (факс): 8 (831)6-00-76; 6-00-75; 6-00-77 |

Директор					            Директор

______________________/                      /		   ________________________ /Журин В.А./

Спецификация № 1

к проекту договора  № 67-2016

Приобретение электрооборудования

| № п.п. | Наименование материала | Марка, тип материала | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная однотрансформаторная подстанция тупиковая 6/0,4кВ 1х160кВА (без силового трансформатора) | КТПН-160кВА (без трансформатра) | 1шт. |
| 2 | Силовой трансформатор 6/0,4кВ 160кВА, типа ТМГ, схема и группа соединения силового трансформатора: Д/У-11 | ТМГ-160/6-У1 (ХЛ1) | 1шт |
| Опросный лист для заказа однотрансформаторной подстанций (КТП) киоскового типа наружной установки (производственная программа 2016г., ул.Советская, р.п.Шиморское) |
| 1 | Тип КТП | киосковая |
|  |  | тупиковая |
| 2 | Мощность КТП, кВА | 160 |
| 3 | Климатическое исполнение | У1 |
| 4 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| 5 | Тип трансформатора | без трансформатора |
| 6 | Схема и группа соединения силового трансформатора | -- |
| 7 | Кол-во силовых трансформаторов | один |
| 8 | Ввод на стороне ВН | воздушный |
| 9 | Тип вводного аппарата на стороне ВН | разъединитель РЛК-10/400 с приводом |
| 10 | Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП) | --- |
| 11 | Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны) | вентильные разрядники |
| 12 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| 13 | Тип вводного аппарата на стороне НН | рубильник |
| 14 | Вывод на стороне НН | воздушный |
| 15 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ | автоматические выключатели стационарные |
| 16 | Номинальные токи отходящих линий, А (в серийных КТП 25-400 кВА - до 6-ти, КТП 630,1000 кВА – до 10-ти) | 1 – 160 | 6 -125 |
|  |  | 2 - 160 | 7 - |
|  |  | 3 - 160 | 8 - |
|  |  | 4 - 160 | 9 - |
|  |  | 5 - 125 | 10 - |
| 17 | Наличие и ток фидера уличного освещения | да, 32А |
| 18 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательны) | ОПН-0,38 |
| 19 | Наличие учета электроэнергии на стороне ВН | -- |
| 20 | Наличие учета электроэнергии на стороне НН (общий) на отходящих фидерах | Меркурий 230ART03-PQRSIGDN - 1шт. с тр-рами тока ТОП-0,66-300/5 - 3шт. (общий) Меркурий 230 ART03-PQRSIGDN - 6шт. с тр-рами тока ТОП-0,66-150/5 - 12шт., ТОП-0,66-100/5 -6шт. (отходящие линии) Меркурий 230 AМ02 - 1шт. (уличное освещение) |
| 21 | Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН | нет |
| 22 | Приборы контроля тока и напряжения на вводе НН | да |

## Трансформатор силовой  масляный герметичный серии    ТМГ-11-160/6-У1 (ХЛ1) Д/У-11

## Общие сведения

  - Трансформаторы силовые масляного типа, герметичные.

  - Трансформаторы предназначены для работы на открытом воздухе или в специально вентилируемых помещениях.

  - Климатическое исполнение УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69

  - Охлаждение с естественной циркуляцией воздуха и масла. Режим работы продолжительный.

  - Допустимая нагрузка трансформаторов в соответствии ГОСТ 14209-85.

- Основные технические данные и характеристики

  - Основные технические характеристики:

Трансформаторы трехфазные силовые типа ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей общего назначения мощностью 160кВА с естественным масляным охлаждением, с переключателем без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в условиях умеренного, холодного климата.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677-85 и ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ. Напряжения регулируется без возбуждения (ПБВ). Для этого трансформаторы оснащены высоковольтными переключателями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном ±5 по 2,5%.

- Технические характеристики

ТМГ-160/6-У1 (ХЛ1)  Д/У-11

Мощность, кВА- 160

Напряжение ВН, кВ- 6

Напряжение НН, кВ- 0,4

Число фаз- 3

## Схема и группа соединения- Д/У-11

Напряжение к.з.,% - 4,7

Потери х.х., Вт - 460

Потери к.з., Вт - 2650

Диапазон  регулирования напряжения – ±2 х 2,5%.

Обмотки силового масляного трансформатора ТМГ-160кВА – алюминиевые.

Год выпуска  не ранее 2014г.

- Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор;

- эксплуатационные документы в соответствии с  ТУ 16-93 	ВГЕИ 672133.002ТУ;

- термометр с переходной муфтой;

- контактные зажимы.

Трансформатор должен быть залит маслом на заводе изготовителе.

Протокол испытания трансформаторного масла не позднее 3 месяцев с даты продажи.

Директор					            Директор

______________________/                      /		   ________________________ /Журин В.А./