## Протокол № 105-2016

## рассмотрения  и оценки  заявок  на участие  в  запросе  котировок

## на электронной площадке Сбербанк-аст

г.Выкса                                                                                     «18 » ноября 2016 г.

1.Наименование заказа:поставка светодиодных светильников (Приложение №1 к протоколу № 105-2016 от 18.11.2016г.)

2. Способ размещения заказа: Запрос котировок.

3. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго».

4. Место нахождения Заказчика: Нижегородская обл.,г Выкса, ул.Красные Зори,д.35А.

5. Предмет договора: поставка светодиодных светильников (Приложение №1 к протоколу № 105-2016 от 18.11.2016г.)

6.Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 574 365,00 рублей (пятьсот семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят пять рублей)

### 7.  Наименование и объем поставляемого товара: В соответсвии с запросами  105-2016/1, 105-2016/2, 105-2016/3, 105-2016/4.                                                                                         8.  Сведения о комиссии:

На  заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки  запросов котировок присутствовали:

Председатель комиссии:       директор                                                Журин В.А.

Зам.председателя комиссии:      гл. инженер                                       Суслов А.А.

Члены комиссии:     начальник ПО                                  Рассадин В.В.

гл.бухгалтер                                     Михеева Т.М.

юрисконсульт                                   Буданов Е.И.

контр. управляющий                       Соколов А.А.

Секретарь комиссии:       экономист                                          Гусева М.Ю.

Комиссия по закупкам в данном составе правомочна осуществлять свои функции.

9.   Процедура рассмотрения и оценки запросов котировок:

Процедура рассмотрения и оценки запросов котировок проведена 16.11.2016г. в

15ч.00 мин. по адресу: 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные Зори, д.35А. МУП «Выксаэнерго», каб.  гл.инженера.

### 10.  Предложения: В адрес закупочной комиссии поступило 4 заявок на участие в запросе котировок.

Заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления запросов котировок.

Сведения о регистрации приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу (Приложение № 2 является неотъемлемой частью данного протокола).

### Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки на участие в запросе котировок, приведены в Приложении № 3 к настоящему протоколу (Приложение № 3 является неотъемлемой частью данного протокола)

### 11.  Решение комиссии:

Комиссия  рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в  закупочной документации, и приняла следующие решения:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Почтовый адрес и контактная информация | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кузбасский Сервисный Центр «Электроточприбор» | 650044,г.Кемерово, ул.Рутгерса,41/6,кор.3 Тел/факс 8(3842)64-29-51 | Допустить к участию в запросе котировок |
| 2 | ООО «Светлый Город» | 630075,г.Новосибирск, ул.Танковая, 19-38 Тел/факс 8(383)363-3100 | Допустить к участию в запросе котировок |
| 3 | ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы» | 195197, г.Санкт-Петербург,ул.Минеральная,д.13,лит.К | Допустить к участию в запросе котировок |
| 4 | ООО «Толедо» | 603022,г.Н.Новгород, ул.Тимирязева,д.15,корп.2. | Допустить к участию в запросе котировок |

### Результаты рассмотрения заявок запроса котировок приведены в Приложении № 4 к настоящему протоколу (Приложение № 4 является неотъемлемой частью данного протокола).                                                                                                                                   12.   Оценка предложений:

### Комиссия оценила предложения в соответствии с требованиями, указанными в  закупочной документации и приняло следующее решение:

### Присвоить следующие ранги предложениям по степени уменьшения привлекательности

| № п/п | Наименование(для юридического лица), фамилия,имя,отчество(для физического лица) участника размещения заказа | Степень ранжировки предложений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Светлый Город» | 1 |
| 2 | ООО «Электро Технические Материалы» | 2 |
| 3 | ООО «Кузбасский Сервисный Центр «Электроточприбор» | 3 |
| 4 | ООО «Толедо» | 4 |

### Результаты проведения запроса котировок в электронной форме:

### Комиссией по закупкам было принято решение:

### Победителем в запросе котировок определен

### ООО «Светлый город»

ИНН 5410778668/КПП 541001001, ОГРН 1135476105797

(Адрес:630075, г.Новосибирск, ул.Танковоя,  19-38, тел/факс 8(383)363-31-00.

Предложение о цене договора:417 368 рублей (четыреста семнадцать тысяч триста шестьдесят восемь рублей) в том числе НДС.

### Публикация протокола:

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.energo.wyksa.ru в порядке и в сроки, установленные Положением о закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Выксаэнерго», утвержденное приказом № 9/1 от 31.03.2012 г.

Председатель комиссии:       директор                                            Журин В.А.

Зам.председателя комиссии:      гл. инженер                                       Суслов А.А.

Члены комиссии:     начальник ПО                                  Рассадин В.В.

гл.бухгалтер                                     Михеева Т.М.

юрисконсульт                                   Буданов Е.И.

контр. управляющий                       Соколов А.А.

Секретарь комиссии:       экономист                                          Гусева М

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 18.11.2016  № 105-

2016

Техническое задание на поставку светодиодных светильников наружного освещения для использования на территории дорог и магистралей

1. Общие сведения.

1.1. Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие «Выксаэнерго»

1.2. Адрес поставки: 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные Зори, дом 35 «А»

1.3. Настоящее техническое задание на поставку светодиодных светильников наружного освещения определяет требования к исполнению, комплектации, техническим характеристикам, гарантийным обязательствам и технической поддержке

2. Наименование объекта закупки: Приобретение светодиодных светильников мощностью 200 Вт, 100 Вт и 50 Вт для уличного освещения города Выксы

3. Основные технические характеристики оборудования.

3.1. Светодиодный светильник 200 Вт:

3.1.1. Габаритные размеры: 670х230х150 мм, с отклонением размеров ±5%

3.1.2. Потребляемая мощность: не более 200 Вт

3.1.3. Световой поток: 27200 Лм

3.1.4. Угол расходимости потока: 120 град

3.1.5. Марка светодиодов: Osram DURIS S5

3.1.6. Количество светодиодов: не менее 160 шт.

3.1.7. Индекс цветопередачи Ra : >80

3.1.8. Коэффициент мощности: cos ф не менее 0,97

3.1.9. Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока (THD): не более 15 % (подтвердить протоколом светотехнических испытаний)

3.1.10. Допустимая температура на корпусе светильника при его работе: не более 65 °C (подтвердить результатами тепловизионного исследования)

3.1.11. Герметичность -  IP 67

3.1.12. Материал корпуса - алюминий, алюминиевый сплав

3.1.13. Тип монтажа - консоль для крепления светильника на трубу диаметром до 52 мм

3.1.14. Рассеиватель - поликарбонат

3.1.15. Цветовая температура: 5000 К

3.1.16. Входное напряжение: 160-270В

3.1.17. Диапазон допустимых температур: -45 ...+45 °C

3.1.18. Вид климатического исполнения: УХЛ1

3.1.19. Класс защиты от поражения электрическим током: 1

3.1.20. Ресурс работы светильника: не менее 100 000 часов

3.1.21. Вес: 5,7 кг

3.1.22. Пульсация: < 1%

3.2. Светодиодный светильник 100 Вт:

3.2.1. Габаритные размеры: 670х110х150 мм, с отклонением размеров ±5%

3.2.2. Потребляемая мощность: не более 100 Вт

3.2.3. Световой поток:  13 600 Лм

3.2.4. Угол расходимости потока: 120 град

3.2.5. Марка светодиодов: Osram DURIS S5

3.2.6. Количество светодиодов:  не менее 80 шт

3.2.7. Индекс цветопередачи RA: >80

3.2.8. Коэффициент мощности, cos ф: не менее 0,97

3.2.9. Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока (THD): не более 15 % (подтвердить протоколом светотехнических испытаний)

3.2.10. Допустимая температура на корпусе светильника при его работе: не более 60 °C (подтвердить результатами тепловизионного исследования)

3.2.11. Герметичность -  IP 67

3.2.12. Материал корпуса – алюминий, алюминиевый сплав

3.2.13. Тип монтажа - консоль для крепления светильника на трубу диаметром до 52 мм

3.2.14. Рассеиватель - поликарбонат

3.2.15. Цветовая температура: 5000 К

3.2.16. Входное напряжение: 160-270 В

3.2.17. Диапазон допустимых температур: -45 ...+45 °C

3.2.18. Вид климатического исполнения: УХЛ1

3.2.19. Класс защиты от поражения электрическим током: 1

3.2.20. Ресурс работы светильника: не менее 100 000 часов

3.2.21. Вес: 4,5 кг

3.2.22. Пульсация: <1%

3.3. Светодиодный светильник 50 Вт:

3.3.1. Габаритные размеры: 350х110х150 мм, с отклонением размеров ±5%

3.3.2. Потребляемая мощность: не более 55 Вт

3.3.3. Световой поток: 6 800 Лм

3.3.4. Угол расходимости потока: 120 град

3.3.5. Марка светодиодов: Osram DURIS S5

3.3.6. Количество светодиодов: не менее 40 шт

3.3.7. Индекс цветопередачи RA: >75

3.3.8. Коэффициент мощности: cos ф не менее 0,97

3.3.9. Суммарный коэффициент гармонических составляющих тока (THD): не более 15 % (подтвердить протоколом светотехнических испытаний)

3.3.10. Допустимая температура на корпусе светильника при его работе: не более 60 °C (подтвердить результатами тепловизионного исследования)

3.3.11. Герметичность -  IP 67

3.3.12. Материал корпуса – алюминий, алюминиевый сплав

3.3.13. Тип монтажа - консоль для крепления светильника на трубу диаметром до 55 мм

3.3.14. Рассеиватель - поликарбонат

3.3.15. Цветовая температура: 5000 К

3.3.16. Входное напряжение: 160-270В

3.3.17. Диапазон допустимых температур: -45 ...+45 °C

3.3.18. Вид климатического исполнения: УХЛ1

3.3.19. Класс защиты от поражения электрическим током: 1

3.3.20. Ресурс работы светильника: не менее 100 000 часов

3.3.21. Вес: 1,45 кг

3.3.22. Пульсация: <1 %

4. Объем поставки

4.1. Объем поставки светодиодных светильников 200 Вт - 10 светильников

4.2. Объем поставки светодиодных светильников 100 Вт - 60 светильников

4.3. Объем поставки светодиодных светильников 50 Вт – 11 светильников

5. Общие требования к оборудованию.

5.1. Светильники и источники света должны соответствовать требованиям настоящего технического задания. Светильники должны сопровождаться Паспортами качества и необходимыми сертификатами. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и сертифицированным на территории РФ.

6.  Общие требования.

6.1 Светильник должен быть произведен в заводских условиях и являться устройством заводской готовности.

6.2. Светильник должен быть изготовлен в соответствии с:

- ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 56231-2014. Светильники. Часть 2-1. Частные требования к характеристикам светильников со светодиодными источниками света

-ГОСТ Р 55705-2013 Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия

- ГОСТ Р 55701.1-2013 Светильники. Часть 1. Общие требования к характеристикам

- ГОСТ Р 55392-2012 Приборы и комплексы осветительные. Термины и определения

- ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог

- ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые

Подтверждается паспортом завода изготовителя.

6.3. В целях снижения риска приобретения некачественного оборудования, светильник должен быть испытан в независимой лаборатории (подтверждается протоколом испытания).

6.4. В целях снижения риска компании заказчика, связанных с некачественным исполнение обязательств организация должна иметь документированную и сертифицированную систему контроля и управления качеством в соответствии с системой менеджмента качества утвержденную стандартом ISO 9001:2011 (подтверждается заверенной Претендентом копией Сертификата и заверенной Претендентом копией Разрешения на применение знака соответствия).

6.5. Маркировка светильника должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 3 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

6.6. Поставщик должен иметь опыт поставок аналогичной продукции, осуществленный через процедуру закупок (подтверждается не менее чем тремя заверенными Претендентом копиями благодарственных писем либо писем с отзывами).

6.7. Срок службы светильника – не менее 5 лет.

6.8. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев.

6.9. Поставляемый товар должен быть сертифицирован (подтверждается заверенной Претендентом копией Сертификата Соответствия Таможенного Союза выданного на данный тип продукции, а так же заверенной Претендентом копией сертификата о соответствии продукции требованиям пожарной безопасности).

6.10. Для обеспечения максимального теплоотвода, источники света (светодиодные модули) должны монтироваться на металлическую поверхность, при  помощи металлических заклепок.

6.11. Установка светодиода на печатную плату должна производиться посредством безсвинцовой технологии поверхностного монтажа (SMD) с последующей термической обработкой. (в целях экологичности и безопасности для окружающей среды).

7.  Требования к материалам.

7.1. С целью защиты от механических воздействий, корпус светильника должен быть изготовлен из металла или алюминиевого сплава.

7.2. Для обеспечения необходимого срока службы светильника рассеиватель должен быть изготовлен из монолитного поликарбоната, со сроком службы не менее 14 лет (срок службы подтверждается заверенной Претендентом копией декларации качества завода производителя).

8.  Требования к комплектующим.

8.1. Потребляемая мощность единичного светодиода должна быть не менее 0.5 Вт

8.2. Светоотдача единичного светодиода не менее 100 Лм/Вт

8.3. Срок службы светодиодов не менее 100 000 часов.

8.4. Источник питания должен иметь гальваническую развязку.

8.5. Пульсация светового потока светильника должна быть менее 1%.

8.6. Электромагнитная совместимость источника питания соответствует стандартам СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2:2005), СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008), CN, IEC 61547-2001 (IEC 61547:2009) (подтверждается паспортом завода изготовителя источника питания).

8.7. Пробивное напряжение (вход-выход; вход-земля; выход-земля) более 1,5 кВ (подтверждается паспортом завода изготовителя источника питания).

9.  Требования к конструктивным особенностям, параметрам и свойствам светильника.

9.1. Класс защиты светильника от поражения электрическим током – I в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75 (подтверждается паспортом завода изготовителя).

9.2. Цветовая температура светильника 5000 К.

9.3.  Светильник должен быть рассчитан на работу в сети переменного тока напряжением 150-280 В и частотой 45 – 65 Гц (подтверждается паспортом завода изготовителя источника питания).

9.4. Коэффициент мощности источника питания не менее 0,97 (подтверждается паспортом завода изготовителя источника питания).

9.5. Наличие активного корректора мощности (подтверждается паспортом завода изготовителя источника питания).

9.6. Конструкция светильников должна обеспечивать недоступность прикосновения к токоведущим частям, в том числе в открытом виде при техническом обслуживании и ремонте, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1

9.7. Клеммная колодка для внутреннего монтажа должна обеспечивать присоединение проводов сечением до 2,5 мм2.

9.8. Металлические детали светильника должны быть защищены от коррозии.

10.  Требования к маркировке

10.1. Маркировка должна содержать следующую информацию: товарный знак предприятия изготовителя; наименование (обозначение); характеристики мощности и светового потока изделия.

11. Требования к документации.

11.1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации изготовителя на русском языке

11.2. Сертификаты соответствия светодиодных светильников

11.3. Протоколы светотехнических испытаний светодиодных светильников, в которых должны быть отражены следующие значения:

11.3.1. Изменение потребляемой мощности светильника от отклонения питающего напряжения в пределах не менее ±10% от 220 В

11.3.2. Изменение потребляемого тока светильника от отклонения питающего напряжения в пределах не менее ±10% от 220 В

11.3.3. Изменение коэффициента мощности светильника от отклонения питающего напряжения в пределах не менее ±10% от 220 В

11.3.4. Изменение суммарного коэффициента гармонических составляющих тока светильника от отклонения питающего напряжения в пределах не менее ±10% от 220 В

11.3.5. Изменение светового потока светильника от времени его работы, не менее 8 часов работы

11.3.6. Изменение температуры нагрева светильника от времени его работы, не менее 8 часов работы (результаты тепловизионного исследования)

11.3.7. Пусковой ток светильника с графиком пуска светильника

11.3.8. Осциллограмма тока светильника

11.3.9. Спектр гармоник тока светильника

|  | Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 18.11.2016 № 105-2016 |
| --- | --- |

ВЫПИСКА  ИЗ  ЖУРНАЛА  РЕГИСТРАЦИИ

ПОСТУПЛЕНИЯ   ЗАПРОСА  КОТИРОВОК

Предмет договора: поставка светодиодных светильников (Приложение №1 к протоколу № 105-2016 от 18.11.2016г.)

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.11.2016г. | 11:42 | 105-2016/1 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 2 | 15.11.2016г. | 11:47 | 105-2016/2 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 3 | 15.11.2016г. | 14:37 | 105-2016/3 | Заявка на Sberbank-ast.ru |
| 4 | 16.11.2016г. | 08:13 | 105-2016/4 | Заявка на Sberbank-ast.ru |

|  | Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 18.11.2016 №105-2016 |
| --- | --- |

УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗОВ,  ПРЕДОСТАВИВШИЕ  ЗАПРОСЫ КОТИРОВОК

Предмет договора: поставка светодиодных светильников (Приложение №1 к протоколу № 105-2016 от 18.11.2016г.)

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 574 365 рублей (пятьсот семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят пять рублей)

| Подано заявок: | 4 |  | (четыре) | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (цифрами) |  | (прописью) |  |

| № п/п | Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) | Почтовый адрес участника размещения заказа | Сведения, содержащиеся в запросах котировок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кузбасский сервисный центр «Электроточприбор» ИНН 4205291319 КПП 420501001 | 650044, Кемеровская область,г.Кемерово,ул.Рутгерса,41/6,корпус 3 Тел.8(3842)64-29-51,64-17-11 Факс:8(3842)64-29-51,64-17-11 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС |
| 2 | ООО «Светлый Город» ИНН 5410778668 КПП 541001001 | 630102,г.Новосибирск, ул.Танковая, 19-38 , Тел/факс 8(383)363-31-00 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС |
| 3 | ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы» ИНН 7804391100 КПП 780401001 | 195197, г.Санкт-Петербург,ул.Минеральная,д.13,лит.К | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС |
| 4 | ООО «Толедо» ИНН 7811483520 КПП 526201001 | 603022, г.Н.Новгород,ул.Тимирязева, д.15,корп.2. Тел.(831)202-15-86 | Наименование и характеристики поставляемых товаров: в закупочной документации Цена договора: соответствует требованиям закупочной документации Сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара, работы, услуги: цена включает в себя затраты на доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в том числе НДС |

|  | Приложение № 4 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 18.11.2016 1№105-2016 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет договора: поставка светодиодных светильников (Приложение №1 к протоколу № 105-2016 от 18.11.2016г.)

| № п/п | Наименование участника размещения заказа, ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) | Решение комиссии | Причина отказа | Основания принятого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кузбасский сервисный центр «Электроточприбор» ИНН 4205291319 КПП 420501001 | Допустить к участию в запросе котировок | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 2 | ООО «Светлый Город» ИНН 5410778668 КПП 541001001 | Допустить к участию в запросе котировок | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 3 | ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы» ИНН 7804391100 КПП 780401001 | Допустить к участию в запросе котировок | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |
| 4 | ООО «Толедо» ИНН 7811483520 КПП 526201001 | Допустить к участию в запросе котировок | - | Соответствует требованиям, установленным в закупочной документации |

|  | Приложение №5 к Протоколу рассмотрения и оценки запроса котировок от 18.11.2016 № 105-2016 |
| --- | --- |

ОБЩИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРОВЕДЕНИЯ   ЗАПРОСА    КОТИРОВОК

Предмет договора: поставка светодиодных светильников (Приложение №1 к протоколу № 105-2016 от 18.11.2016г.)

| № п/п | № регистр. заявки | Участник размещения заказа | Предложение поставщика о цене с учетом НДС (руб.) | Результат запроса котировок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105-2016/2 | ООО «Кузбасский сервисный центр «Электроточприбор» ИНН 4205291319 КПП 420501001 | 510 844,80 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 2 | 105-2016/1 | ООО «Светлый Город» ИНН 5410778668 КПП 541001001 | 417 368,00 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 3 | 105-2016/3 | ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы» ИНН 7804391100 КПП 780401001 | 465 986,20 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |
| 4 | 105-2016/4 | ООО «Толедо» ИНН 7811483520 КПП 526201001 | 518 340,90 | Цена предложенная Участником в результате преддоговорных переговоров |